ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ

ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРИНАДЛЕЖИТ НТЦ «ШТРИХ-М»

Версия документации:

Номер сборки:		1.0

Дата сборки:			26.12.2006

Исправления и уточнения документации

| Реквизиты документации | Исправления и уточнения |
| --- | --- |
| Версия документации: Номер сборки: |  |

Содержание

Введение	5

Внешний вид	6

Блок-схема	7

Вид внутри терминала	8

Установка	9

Распаковка	9

Условия установки	10

Замена принтера чеков Штрих-МИНИ-ФР-К	11

Замена чековой ленты принтера чеков Штрих-МИНИ-ФР-К	11

Установка принтера чеков Штрих-КОМБО………………………………………………………12

Замена монитора	14

Модули	16

Кросс плата компьютера	16

Контроллер клавиатуры	17

Схема	17

Программирование контроллера клавиатуры	19

Установка программы	19

Удаление программы	21

Программирование контроллера клавиатуры	21

Кросс плата монитора	25

Схема расположения разъемов на кросс плате монитора терминала	25

Разводка разъемов кросс платы монитора терминала	25

Модуль приема купюр	28

Купюроприемник	28

Установка и удаление драйвера и всех компонентов	28

Тест драйвера	31

Обслуживание купюроприемника	36

Инкассация денег	37

Обновление программного обеспечения	39

Диагностика процесса установки программного обеспечения	40

Переключение режима работы	41

Режим приема	41

Сервисный режим	41

Техническое обслуживание	43

# Введение

Платежный терминал Штрих-PAY (далее терминал) является полностью автоматизированным устройством для приема наличных денег и проведения банковских операций. Терминал разработан с учетом современных стандартов и требований к платежным системам, таких как указания ЦБР № 960-У (электронный кассир), ГОСТ Р 51113-97 и ГОСТ Р 50862-96 (I класс устойчивости к взлому), международный стандарт EMV (Visa, MasterCard), ISO 7816 и многие другие.

Основными областями применения терминала являются:

- Оплата услуг сотовой связи

- Пополнение банковских счетов

- Коммунальные платежи

- Интернет - провайдинг

- Оплата IP-телефонии

- Оплата спутникового телевидения

- Денежные переводы

### Внешний вид

Рис 1. Вид спереди

### Блок-схема

### Вид внутри терминала

Рис 2. Вид терминала спереди

### Установка

#### Распаковка

Терминал упакован в чехол из полиэтилена, листы вспененного полиэтилена, сверху накрыт картонной упаковкой, которая обхвачена ремнями. Для распаковки терминала следует разрезать ремни, снять картонную коробку и освободить терминал от  полиэтилена.

Основание терминал закреплено на деревянной палете и держится на четырех болтах:

Рис 3. Вид терминала снизу

Для того чтобы их открутить, следует открыть дверь, открутить 4 болта, соединяющие терминал и палету, и снять терминал с палеты.

Для того чтобы прикрутить терминал к полу, следует сделать в полу 4 отверстия по следующей схеме (все размеры указаны в миллиметрах) и прикрутить его:

Если платежный терминал вносится с холода в теплое помещение, то необходимо дать ему прогреться при комнатной температуре в течение 3 часов.

#### Условия установки

Место установки платежного терминала должно быть выбрано так, чтобы беспрепятственно можно было открыть дверь.

В случае загрязнения щитков из нержавеющей стали стоит осуществлять протирание намыленной влажной тряпкой.

### Замена принтера чеков Штрих-Мини-ФР-К

Принтер чеков располагается на рельсах, и для того чтобы вытащить его достаточно, нажав на рычаг, располагающийся под принтером, потянуть его на себя:

Рис 4. Вид терминала изнутри, левая сторона

Затем следует открутить 4 болта (на рис.4 показаны 2 болта, аналогичные 2 болта находятся с другой стороны), соединяющие принтер чеков и подставку, отсоединить кабели и снять принтер.

### Замена чековой ленты принтера чеков Штрих-МИНИ-ФР-К

Рис 5. Вид принтера чеков Штрих-МИНИ-ФР-К

Для замены чековой ленты следует открутить гайку (см. рис 5), снять защелку и валик (держатель чековой ленты). Далее надеть на этот валик рулон чековой ленты, надеть валик на штифт, закрепить защелку гайкой. Чековую ленту пропустить под подпружиненный натяжитель и далее провести ее за четырьмя валиками к принтеру. Чековая лента должна быть расположена термослоем наружу.

Более подробная информация о принтере чеков в документации на Штрих-МИНИ-ФР-К. При необходимости принтер чеков может быть заменен полностью.

### Установка принтера Штрих-КОМБО

При необходимости принтер чеков Штрих-КИОСК-ФР-К может быть полностью заменен на другой принтер Штрих-КОМБО (Рис. 6). Более подробно о принтере чеков см. «Инструкцию по эксплуатации Штрих-Комбо-ФР-К».

### Рис. 6. Внешний вид

Для сборки принтера Штрих-КОМБО необходимо прикрутить заднюю стенку станины к принтеру и подставке станины, как показано на Рис. 7

### Рис. 7. Вид спереди

Для замены принтера необходимо:

1. Отключить шнур питания и разъем подключения к компьютеру на задней стенке принтера Штрих-мини-фр-к.

2. Надавить на рычаг на передней панели принтера, выдвинуть принтер вперед и снять с рельс.

3. Открутить 4 болта в нижней части станины, крепящие принтер к терминалу.

4. Вынуть станину из терминала.

5. Прикрутить нижнюю часть станины принтера Штрих-КОМБО к терминалу.

6. Установить принтер на полозья.

7. Подключить провода питания и подключения к компьютеру на нижней панели принтера. Подключение проводов производить только при выключенном питании терминала.

### Замена монитора

В случае повреждения монитора следует сделать следующее:

- Выключить компьютер и отключить питание 220В.

- Отсоединить все кабели, соединяющие верхнюю (интерфейсную) часть и основание терминала (рис.8).

- Открутить 4 болта крепления верхней (интерфейсной) части терминала и снять ее (рис.6):

Рис 8. Вид с открытой верхней частью терминала

- Открутить 10 болтов крепления монитора (см. рис.9).

Рис 9. Вид терминала изнутри (верхняя часть)

- Заменить монитор.

# Модули

Внимание! Перед началом работы терминала следует проверить работу всех модулей, убедиться, что они работоспособны (запустить тесты драйверов всех модулей: подробнее см. ниже и в сопутствующих инструкциях).

## Кросс плата компьютера

Кросс плата  компьютера предназначена для коммутации части сигналов материнской платы ПК и управлением питанием ПК и устройств, подключенных к нему.

Подробнее о кросс плате компьютера см. «Штрих-PAY v.2.1: Кросс плата компьютера».

## Контроллер клавиатуры

- Схема.

- Программирование контроллера клавиатуры:

- Установка программы.

- Удаление программы.

- Программирование контроллера клавиатуры.

### Схема

J1: для программирования микроконтроллера через AVR программатор

| Контроллер | Pin | Устройство |
| --- | --- | --- |
| RXD | 1 | RXD |
| TXD | 9 | TXD |
| RESET | 5 | RESET |
| SCK | 7 | SCK |
| WP | 3 |  |
| VCC | 2 | VCC |
| GND | 4 |  |
| GND | 6 |  |
| GND | 8 |  |
| GND | 10 |  |

J2: PS/2 ПК

| Контроллер | Pin | Устройство |
| --- | --- | --- |
| KDAT | 1 | Host_KDAT |
| KCLK | 5 | Host_KCLK |
| NC | 4 |  |
| MDAT | 3 | MDAT |
| MCLK | 7 | MCLK |
| VCC | 6 | POWER |
| GND | 2 | GND |

J3: кнопки

| Контроллер | Pin | Устройство |
| --- | --- | --- |
| ROW1 | 1 | ROW1 |
| ROW2 | 2 | ROW2 |
| ROW3 | 3 | ROW3 |
| ROW4 | 4 | ROW4 |
| ROW5 | 5 | ROW5 |
| ROW6 | 6 | ROW6 |
| ROW7 | 7 | ROW7 |
| ROW8 | 8 | ROW8 |
| COL1 | 16 | COL1 |
| COL2 | 15 | COL2 |
| COL3 | 14 | COL3 |
| COL4 | 13 | COL4 |
| COL5 | 12 | COL5 |
| COL6 | 11 | COL6 |
| COL7 | 10 | COL7 |
| COL8 | 9 | COL8 |

J4: PS/2 внешняя клавиатура

| Контроллер | Pin | Устройство |
| --- | --- | --- |
| KDAT | 1 | Slave_KDAT |
| KCLK | 5 | Slave_KCLK |
| NC | 4 |  |
| MDAT | 3 | MDAT |
| MCLK | 7 | MCLK |
| VCC | 6 | POWER |
| GND | 2 | GND |

J5: считыватель магнитных карт

| Контроллер | Pin | Устройство |
| --- | --- | --- |
| VCC | 1 | VCC |
| GND | 2 | GND |
| DATA(Tk 2) | 3 | DATA(Tk2) |
| STROBE(Tk 2) | 4 | STROBE(Tk2) |
| CARD PRESENT | 5 | CARD_PRESENT |
| STROBE(Tk 1) | 6 | STROBE(Tk1) |
| DATA(Tk 1) | 7 | DATA(Tk1) |

### Программирование контроллера клавиатуры

#### Установка программы

- Запустить файл KeysProg-1.23.exe из дистрибутива.

- Открывается окно установки программы «Штрих-М: Клавиатура»

- При нажатии кнопки  программа переходит к окну

- Для установки программы следует нажать кнопку . Открывается окно, в котором нужно выбрать каталог установки программы с помощью кнопки  и нажать кнопку :

- В следующем окне показан прогресс установки программы:

- После успешного завершения установки появляется окно «Установка завершена»:

#### Удаление программы

Для удаления программы следует выбрать в меню «Пуск»/Настройки/Панель управления/Установка и удаление программ.

#### Программирование контроллера клавиатуры

Для программировании клавиатуры следует запустить программу Пуск/Программы/Штрих-М/Клавиатура/ . Откроется главное окно программы:

- Создание матрицы.

  - Нажать кнопку  («Свойства клавиатуры»). В новом окне задать необходимое количество строк и рядов клавиатуры, нажать ОК:

  - В меню «Правка» выбрать «Инициализировать». Если после инициализации появляется окно о сохранении изменений, нажать кнопку «Нет».

Происходит присваивание кода, генерируемого при нажатии клавиши, для каждой ячейки в таблице (коды начинаются с 01 в HEX)

  - Дважды щелкнуть левой кнопкой мышки на ячейке. Появляется окно «Клавиша»:

Нажать , затем . В появившемся окне выбрать необходимые символы:

Кнопка  - ввод кода генерируемого символа вручную:

Для выхода из окна «Клавиша» с сохранением изменений нажать клавишу ОК.

  - Для сохранения созданной матрицы в файл нажать .

  - Для восстановления созданной матрицы из файла нажать , открыть нужный файл и нажать кнопку .

- Программирование контроллера

  - Открыть файл с необходимой матрицей.

  - В меню «Клавиатура» выбрать «Начать запись» . В строке меню появляется индикатор выполнения процесса записи в процентах:

Контроллер клавиатуры издает тактовые импульсные сигналы.

- Контроль программирования контроллера.

В меню «Клавиатура» выбрать «Тест клавиатуры» (), появляется окно:

При нажатии клавиши непосредственно на клавиатуре в данном окне пишется символ и код (в скобках) генерируемой клавиши.

## Кросс плата монитора

#### Схема расположения разъемов на кросс плате монитора терминала

#### Разводка разъемов кросс платы монитора терминала

J4: От кросс платы монитора к TouchScreen

| pin | Обозначение | pin | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +12V | 2 | GND |
| 3 | GND | 4 | 5VSB |
| 5 | DATA- | 6 | DATA+ |
| 7 | DGND |  |  |

J1: От кросс платы монитора к Inverter

| pin | Обозначение | pin | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P12V | 4 | GVD |
| 2 | GND | 5 | ON\OFF |
| 3 | VCC |  |  |

J3: От кросс платы монитора к LVDS

| п/п | con1 | п/п | con2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | 1 | GND |
| 2 | GND | 2 | GND |
| 3 | (DDCPCLK) | 6 | (DDCPCLK) |
| 4 | (DDCPDATA) | 5 | (DDCPDATA) |
| 5 | CLKBP | 9 | CLKBP |
| 6 | CLKBM | 8 | CLKBM |
| 7 | YBP3 | 12 | YBP3 |
| 8 | YBM3 | 11 | YBM3 |
| 9 | YBP2 | 18 | YBP2 |
| 10 | YBM2 | 17 | YBM2 |
| 11 | YBP1 | 15 | YBP1 |
| 12 | YBM1 | 14 | YBM1 |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 | GND | 3 | GND |
| 16 | GND | 4 | GND |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 | LCD+ | 7 | LCD+ |
| 30 | LCD+ | 10 | LCD+ |

J2: От кросс платы монитора к кросс плате компьютера

| п/п | con1 | п/п | con2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | 1 | GND |
| 2 | (DDCPCLK) | 2 | (DDCPCLK) |
| 3 | CLKBP | 3 | CLKBP |
| 4 | YBP3 | 4 | YBP3 |
| 5 | YBP2 | 5 | YBP2 |
| 6 | YBP1 | 6 | YBP1 |
| 7 |  |  |  |
| 8 | GND | 8 | GND |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 | LCD+ | 15 | LCD+ |
| 16 | GND | 16 | GND |
| 17 | (DDCPDATA) | 17 | (DDCPDATA) |
| 18 | CLKBM | 18 | CLKBM |
| 19 | YBM3 | 19 | YBM3 |
| 20 | YBM2 | 20 | YBM2 |
| 21 | YBM1 | 21 | YBM1 |
| 22 |  |  |  |
| 23 | GND | 23 | GND |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 | LCD+ | 30 | LCD+ |
| 31 | GND | 31 | GND |
| 32 | P12V | 32 | P12V |
| 33 | VCC | 33 | VCC |
| 34 | ON/OFF | 34 | ON/OFF |
| 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |
| 39 | DGND | 39 | DGND |
| 40 | D+ | 40 | D+ |
| 41 | D- | 41 | D- |
| 42 | +5V USB | 42 | +5V USB |
| 43 | GND | 43 | GND |
| 44 | +12V DC | 44 | +12V DC |

## Модуль приема купюр

Модуль приема купюр состоит из купюроприемника Cashcode SMH, помещенного в сейф.

### Купюроприемник

#### Установка и удаление драйвера и всех компонентов

Установка

- Запустить файл WBADrv_2.5.1.exe. Откроется окно приветствия, нажать «Далее»:

- Выбор папки установки.

- Окно «Выбор компонентов»:

Полная установка – Драйвер и тест, примеры и документация;

Компактная установка - Драйвер и тест;

Выборочная установка – отметить галочками пункты для установки.

- Выбор папки в меню «Пуск».

- Окно «Все готово к установке». Для возвращения назад кнопку «Назад». Для подтверждения установки кнопку «Установить».

- Прогресс операции:

- После удачной установки драйвера появляется окно:

Удаление

Пуск/Программы/Штрих-М/Драйвер WBA-003/Удалить и подтвердить удаление.

#### Тест драйвера

Для работы с  тестом драйвера необходимо установить связь с устройством. Для этого следует в главном окне теста драйвера нажать кнопку «Свойства» (по умолчанию Номер порта установлен СОМ 3, скорость 9600) и нажать «Проверка связи». Если связь не устанавливается, следует либо установить известные Номер порта и Скорость обмена, либо, если они не известны, воспользоваться поиском, нажав кнопку «Поиск оборудования»:

Окно «Свойства»

Поиск оборудования –

Для начала поиска нажать кнопку «Начать поиск», для завершения – кнопку «Прервать».

После завершения поиска следует дважды кликнуть по строке с COM-портом с найденным устройством.

Для выхода из окна нажать кнопку «Закрыть».

Проверка связи – при правильной настройке связи с устройством в строке результат будет написано «(0) Ошибок нет». В случае ошибки связи будет написан ее код.

По умолчанию – установление всех значений по умолчанию.

О программе: окно «О драйвере».

Главное окно «Теста драйвера WBA-003»:

Прием купюр

На данной закладке происходит обработка купюр и проверка работы устройства с деньгами. В окне прописываются все состояния, ошибки и события, происходящие с устройством (для его очистки предназначена кнопка «Очистить»).

Для приема купюр следует включить флаг «Принимать купюры» и нажать кнопку «Начать». Сумма введенных купюр пишется в строке «Сумма, руб.:».

Для остановки приема денег нужно нажать кнопку «Остановить».

Команды

«STATUS» - код и описание состояния устройства.

«RESET» - обнуление регистров, состояний устройства.

«STACK 1», «STACK 2» - укладывает купюру в стекере купюроприемника.

«RETURN» - возвращает купюру.

«HOLD» - удерживает купюру в течение 10 секунд.

«WAIT» - устройство сохраняет свое текущее состояние в течение 2 секунд.

«ACK» - подтверждает прием купюр.

«ModelID» - запрос версии модели купюроприемника.

«VERSION» - версия прошивки.

«Открыть» и «Закрыть» - открывает и закрывает порт, занятый под устройство.

Купюры

Denomination1 … Denomination8 – 8 различных номиналов купюр. По умолчанию установлены номиналы с 3 по 7,  то есть:

Denomination3 – 10 рублей,

Denomination4 - 50 рублей,

Denomination5 – 100 рублей,

Denomination6 – 500 рублей,

Denomination7 – 1000 рублей.

«Сбросить все» и «Установить все» - сбросить все настройки номиналов купюр или, соответственно, установить все номиналы.

«Записать принимаемые купюры» и «Прочитать принимаемые купюры» - записать или, соответственно, прочитать купюры, которые принимает купюроприемник.

«Записать проверяемые купюры» и «Прочитать проверяемые купюры» - записать или, соответственно, прочитать купюры, которые купюроприемник проверяет на подлинность.

Настройки

Для запрета приема купюр устройством следует включить флаг «Запрет приема купюр» и для его записи или прочтения нажать соответствующие кнопки.

Направление: установить с помощью стрелок направление приема купюр и записать или прочитать его с помощью соответствующих кнопок.

Дополнительные: дополнительный параметр, который зависит от прошивки. Устанавливается стрелками и записывается или прочитывается с помощью соответствующих кнопок.

Опрос

Данный опрос состояния устройства происходит в самом драйвере устройства, а не в тесте драйвера, как на закладке «Прием купюр».

В соответствующих полях устанавливаются значения интервала опроса и таймаута ошибки.

Для начала опроса следует нажать кнопку «Начать», для окончания – «Остановить».

Для приема купюр нужно включить флаг «Принимать купюры» и нажать кнопку «Разрешить», для остановки приема купюр – «Остановить».

«Очистить» - все данные о состоянии и действиях купюроприемника стираются в окне.

Проверка связи

Для начала проверки связи с устройством нажать кнопку «Начать», для остановки – «Прервать».

### Обслуживание купюроприемника

В терминале представлен купюроприемник Cashcode SMH (горизонтальной загрузки купюр). На рисунках примеры показаны на модели SM вертикальной загрузки купюр.

Купюроприемник располагается на рельсах;  для того чтобы вытащить достаточно потянуть его на себя:

Рис 8. Вид сейфа с выдвинутым купюроприемником.

#### Инкассация денег

Чтобы провести инкассацию денег следует нажать на рычаги на кассете (рычаги находятся на самой кассете по бокам справа и слева) и отсоединить кассету:

Для того чтобы открыть кассету, следует открыть металлический замок:

После этого можно открыть крышку кассеты и извлечь деньги:

Для того чтобы вставить кассету, следует вставить ее до упора в купюроприемник (в том же положении, как и вынимать), когда 2 паза на дальнем верхнем углу кассеты защелкнутся:

нужно присоединить кассету к купюроприемнику:

#### Обновление программного обеспечения

Процедура обновления происходит при помощи карты памяти (не входит в комплект). Карта памяти находится на панели центрального процессора под кассетой. Чтоб получить доступ к ней, следует поднять левый край крышки, закрывающей данную панель:

Для того чтобы закрыть крышку, следует присоединить сначала ее правый край, затем опустить левый:

- Выключить питание.

- Отсоединить кассету, как показано выше.

- Выдвинуть заглушку из слота, предназначенного для карты памяти, панели центрального процессора.

- Вставить новую карту памяти.

- Закрыть крышку панели центрального процессора и присоединить кассету к купюроприемнику, как показано выше.

#### Диагностика процесса установки программного обеспечения

Включить питание и ждать, пока процесс установки нового программного обеспечения не закончится. В процессе установки на передней панели мигает красно-зеленая лампочка. Если установка завершилась удачно, лампочка загорится зеленым цветом. Если цвет лампочки красный, то связь между валидатором и контроллером принимающей стороны отсутствует.

Если установка завершилась неудачей, то лампочка загорится красным, но с проскакивающими зелеными вспышками («Зеленые вспышки на красном»).

Список ошибок, которые могут возникнуть при установке:

| Состояние статусной лампочки | Описание ошибки | Исправление ошибки |
| --- | --- | --- |
| Одна зеленая вспышка на красном сигнале | Внешняя интерфейсная ошибка в режиме закачки CCNET | Проверьте, что программное обеспечение подходило для закачки CCNET Повторите попытку |
| Две зеленые вспышки на красном сигнале | Ошибка с картой памяти | Выключить питание, вынуть и вставить снова карту памяти, включить питание Заменить карту памяти |
| Три зеленые вспышки на красном сигнале | Неправильные данные на карте памяти | Убедиться, что программное обеспечение подходит для данного типа валидатора Заменить карту памяти |
| Четыре зеленые вспышки на красном сигнале | Не вставлена карта памяти | Вставить карту памяти |
| Пять зеленых вспышек на красном сигнале | Неверный тип карты памяти | Вставить совместимую карту памяти |
| Шесть зеленых вспышек на красном сигнале | Ошибка в процессе установки | Выключить питание, вынуть и вставить карту памяти, включить питание Заменить карту памяти |
| Семь зеленых вспышек на красном сигнале | Ошибка работы интерфейса карты памяти | Выключить питание, вынуть и вставить карту памяти, включить питание. Заменить карту памяти |

#### Переключение режима работы

Переключатели находятся на панели центрального процессора под защитной крышкой (рядом с картой памяти).

8 дип. переключателей определяет настройки и программирует валидатор распознавать и подтверждать различные номиналы купюр или определять их параметры.

4 дип. переключателя определяют настройки интерфейса.

Валидатор работает в двух режимах: в сервисном режиме и режиме приема.

##### Режим приема

Это режим обычной работы.

##### Сервисный режим

Это режим предназначен для программирования и тестирования  валидатора.

| Положение | ON | OFF |
| --- | --- | --- |
| SW1 | Прием 10 рублей включен | Прием 10 рублей выключен |
| SW2 | Прием 50 рублей включен | Прием 50 рублей выключен |
| SW3 | Прием 100 рублей включен | Прием 100 рублей выключен |
| SW4 | Прием 500 рублей включен | Прием 500 рублей выключен |
| SW5 | Прием 1000 рублей включен | Прием 1000 выключен |
| SW6 | Зарезервировано | Зарезервировано |
| SW7 | Зарезервировано | Зарезервировано |
| SW8 | Прием купюр | Безопасность |

| Параметр | Положение | ON | OFF |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление оплаты | SW1 | В четырех направления | В одном направлении |
| Положение стекера купюр | SW2 | Стекер вверху | Стекер внизу |
| Скорость интерфейсного соединения | SW3 | 9600 Б/С | 19200 Б/С |
| Режим работы | SW4 | Прием | Сервисный |

По умолчанию все переключатели находятся в положении ON:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |  | ON | ON | ON | ON |

#### Техническое обслуживание

В процессе работы грязь и пыль могут скапливаться на сенсорах и роликах купюроприемника. Это может привести к ухудшению работоспособности и продолжительности работы устройства. Рекомендуется чистить влажной тканью.

Следует проверить, чтобы внутри кассеты не было фрагментов купюр или остатков бумаги.

НТЦ «Штрих-М»

http://www.shtrih-m.ru/

info@shtrih-m.ru

115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, НТЦ «Штрих-М»

Служба поддержки и технических консультаций

Техническая поддержка пользователей программных продуктов «Штрих-М». Решение проблем, возникающих во время эксплуатации торгового оборудования (ККМ, принтеров, сканеров, терминалов и т.п.) и программного обеспечения (от тестовых программ и драйверов до программно-аппаратных комплексов).

Телефон:	(495) 787-6096, 787-6090 (многоканальный)

E-mail:	support@shtrih-m.ru

Отдел продаж

Отдел по работе с клиентами, оформление продаж и документов, информация о наличии товаров.

Телефон:	(495) 787-6090 (многоканальный)

Телефон/факс:	(495) 787-6099

E-mail:	sales@shtrih-m.ru

Отдел маркетинга

Отдел по работе с партнерами «Штрих-М» и крупными клиентами.

Телефон:	(495) 787-6098, 787-6090 (многоканальный)

Телефон/факс:	(495) 787-6099

E-mail:	market@shtrih-m.ru

Отдел разработки

Отдел разработки программных (драйверы, программы и т.д.) и аппаратных (ККМ, весы, MemoPlus и прочее) продуктов, предлагаемых «Штрих-М».

E-mail:	developer@shtrih-m.ru

Отдел внедрений

Консультации по вопросам, связанным с торговым оборудованием, программным обеспечением, их интеграцией и внедрением.

E-mail:	vnedr@shtrih-m.ru

Страниц:  42

Последнее обновление:  28 декабря 2006 г.

Размер файла:  2118 Кб

# Text boxes

Антивандальное 6-мм закаленное стекло

(Touch-опция)

Купюроприемник

в сейфе

Принтер чеков

Клавиатура

Боковая клавиатура

Боковая клавиатура

Динамики

Подпружиненный натяжитель

Модем

UPS

Болты крепления монитора

Оптические сенсоры

УЗО

Рычаг

Болты крепления верхней (интерфейсной) части терминала

Системный блок

Купюроприемник

Сейф с купюроприемником

Принтер чеков Штрих-Киоск-ФР-K

Индукционные сенсоры

50 мм

80 мм

Терминал

Верхняя (интерфейсная) часть терминала

Монитор

Болты крепления накладки монитора

Принтер чеков

J1: Inverter

Отверстия для болтов, соединяющих терминал и палету

Фронт

1. Нажать на кнопку

LVDS

Inverter

TouchScreen

Основание терминала

Болты, соединяющие принтер и подставку

Датчик тока

Валик (держатель чековой ленты)

Металлический замок

Положение OFF

Положение ON

Положение ON

Положение OFF

8 дип. переключателей

4 дип. переключателя

Заглушка

Закрыть крышку

Открыть крышку

Заглушка

Левый край крышки

2. Открыть направляющие

Валики

Защелка

Гайка

Рельсы

Картридер

Монитор

J2: От кросс платы компьютера

J3: LVDS

J4: TouchScreen