Рекламный монитор

LightBox

инструкция по

эксплуатации_______________________________________________________

ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ

ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРИНАДЛЕЖИТ НТЦ «ШТРИХ-М»

Версия документации:	1.0

Дата сборки:			06.02.2007

Исправления и уточнения документации

| Реквизиты документации | Исправления и уточнения |
| --- | --- |
| Версия документации: Номер сборки: |  |

Содержание

| Введение | 5 |
| --- | --- |
| Технические характеристики | 5 |
| Внешний вид | 6 |
| Сборка короба монитора | 7 |
| Крепление короба | 7 |
| Подключение монитора | 8 |
| Настройка монитора | 10 |

Введение

Монитор предназначен для демонстрирования рекламных роликов, видео и информационного контента. Поставляется как дополнительная опция к терминалу «Штрих-Pay» v. 2.1.

Технические характеристики

| Монитор: | Acer |
| --- | --- |
| Модель: | 1916As |
| Размер: | “19 |
| Максимальное разрешение: | 1280 × 1024 |
| Время отклика, мс: | 8 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 60 |
| Размеры, мм: | 433 × 422 × 176 |
| Размеры короба, мм: | 540 × 450 × 85 |

Внешний вид

Рис. 1. Внешний вид

Сборка короба монитора

Монитор крепится к коробу болтами, указанными на рисунке 2. Болты для крепления в комплекте.

Рис. 2. Короб

Крепление короба

- Прикрепить большую рамку терминала 4-мя болтами к задней стенке терминала

- Прикрепить малую рамку короба 4-мя болтами к большой рамке терминала

- Прикрепить короб монитора 4-мя болтами к малой рамке короба

Схема крепления показана на рисунке 3.

Рис. 3. Крепление короба монитора

Подключение монитора

На задней стенке короба находятся 2 вывода проводов (см. рис. 4)

Рис. 4. Разъемы для подключения

Разъем №1 подключается к VGA-разъему компьютера.

Разъем №2 подключается к розетке ~220В.

Кнопка включения монитора расположена на передней панели короба (см. рис. 5). Включение осуществляется путем нажатия на кнопку «Power» на самом мониторе через отверстие в коробе.

Рис. 5. Включение монитора

Настройка монитора

Для настройки монитора в ОС Windows (любой версии) щелкните на рабочем столе правой кнопкой мыши и выберите «Свойства» из контекстного меню.  В появившемся окне выберите вкладку «Параметры».  Вы увидите два монитора (см. Рис. 6)

Рис. 6. Настройка монитора

Нажмите кнопку «Дополнительно», в появившемся окне выберите вкладку «Inter Extreme Graphics 2 for Mobile». Нажмите на кнопку «Свойства графики». Откроется окно для настройки параметров дополнительного и основного мониторов (см. рис. 7)

Рис. 7. Свойства графики

Здесь можно установить, какой монитор, под каким номером будет отображаться в системе 1 или 2. Нажав на кнопку «Настройка устройства» можно установить разрешение, частоту, цветность экранов (см. рис. 8)

Рис. 8. Настройка устройств

Для того, чтобы вывести какую-либо картинку или видео-файл на мониторе – запустите файл сначала на рабочем столе основного монитора, а затем мышью сдвиньте изображение за края экрана вправо. Изображение появиться на втором мониторе.

Для настройки цветности, контрастности и геометрии экрана можно также использовать кнопки настройки на самом мониторе. Для этого необходимо  открутить монитор, как показано на рис. 2, затем кнопками, находящимися на передней панели монитора произвести настройку изображения.

НТЦ «Штрих-М»

http://www.shtrih-m.ru/

info@shtrih-m.ru

115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, НТЦ «Штрих-М»

Служба поддержки и технических консультаций:

Техническая поддержка пользователей программных продуктов «Штрих-М». Решение проблем, возникающих во время эксплуатации оборудования (информационных киосков, платежных терминалов, банкоматов и т.д.) и программного обеспечения (от тестовых программ и драйверов до программно-аппаратных комплексов).

Телефон:	(495) 787-6090, (495) 787-60-96

E-mail:	support@shtrih-m.ru

Отдел продаж:

Отдел по работе с клиентами, оформление продаж и документов, информация о наличии товаров.

Телефон:	(495) 787-6095, 787-6090 (многоканальный)

Телефон/факс:	(495) 787-6099, 787-6098

E-mail:	sales@shtrih-m.ru

Отдел маркетинга:

Отдел по работе с партнерами «Штрих-М» и крупными клиентами.

Телефон:	(495) 787-6094, 787-6090 (многоканальный)

Телефон/факс:	(495) 787-6099

E-mail:	market@shtrih-m.ru

Отдел разработки:

Отдел разработки программных (драйверы, программы и т.д.) и аппаратных (ККМ, весы, MemoPlus и прочее) продуктов, предлагаемых «Штрих-М».

E-mail:	developer@shtrih-m.ru

Отдел внедрений:

Консультации по вопросам, связанным с торговым оборудованием, программным обеспечением, их интеграцией и внедрением.

E-mail:	vnedr@shtrih-m.ru