ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ

ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРИНАДЛЕЖИТ НТЦ «ШТРИХ-М»

Версия документации:

Номер сборки:		1.0

Дата сборки:			11.01.2007

Исправления и уточнения документации

| Реквизиты документации | Исправления и уточнения |
| --- | --- |
| Версия документации: Номер сборки: |  |

Содержание

Введение	5

Блок-схема	6

Вид внутри терминала	7

Установка	9

Распаковка	9

Установка	10

Замена монитора	12

Замена компьютера	13

Интерфейсные порты и разъемы	14

Модули	18

# Введение

Информационный терминал Штрих-NetPoint (далее терминал) является полностью автоматизированным устройством. Терминал предназначен для предоставления доступа к различным информационным ресурсам.

Основными областями применения терминала являются:

- Презентация продукции, на выставках.

- Навигация по сети Интернет в институтах, библиотеках, общественных приемных, на вокзале, в торговых центрах и так далее.

- Предоставление общественного доступа к базам данных, поиск и распечатка информации.

- Просмотр расписания, наличие мест и бронирование транспортных билетов.

- Бронирование билетов на различные зрелищные мероприятия.

- Чтение и написание Интернет почты.

- Удаленный заказ товаров.

- Выполнение функций справочного бюро.

- Управление банковским счетом.

Существуют следующие модификации терминала (изготавливаются на заказ)

  - с Интернет клавиатурой;

  - с карт-ридером.

### Блок-схема

Рис 1. Блок-схема Штрих-NetPoint

### Вид внутри терминала

Рис 2. Вид терминала спереди

Рис 3. Вид терминала сзади

### Установка

#### Распаковка

Терминал упакован в чехол из полиэтилена, листы вспененного полиэтилена, сверху накрыт картонной упаковкой, которая обхвачена ремнями. Для распаковки терминала следует разрезать ремни, снять картонную коробку и освободить терминал от  полиэтилена.

Основание терминал закреплено на деревянной палете и держится на четырех болтах:

Рис 4. Вид терминала снизу

Для того чтобы их открутить, следует снять переднюю панель (для этого открыть замок  на задней панели терминала (см. рис 2)), открутить 5 болтов, соединяющих декоративную крышку, закрывающую болты, и основание терминала (рис. 4):

Рис 5. Вид терминала снизу (сзади и спереди)

Поднять декоративную крышку (рис. 3), открутить 4 болта, соединяющие терминал и палету, и снять терминал с палеты.

#### Установка

Для того чтобы прикрутить терминал к полу, следует сделать в полу 4 отверстия по следующей схеме (все размеры указаны в миллиметрах), прикрутить его и затем декоративную  крышку, закрывающую эти болты:

Если терминал вносится с холода в теплое помещение, то необходимо дать ему прогреться при комнатной температуре в течение 3 часов.

В случае загрязнения щитков из нержавеющей стали стоит осуществлять протирание намыленной влажной тряпкой.

### Замена монитора

В случае повреждения монитора нужно сделать следующее:

- Отключить питание, открыть замок задней панели монитора (рис.6), (для модификации с Интернет клавиатурой открутить 6 болтов крепления задней панели монитора (рис.6)), снять панель.

Рис. 6. Монитор, вид сзади (с закрытой панелью).

- Отключить LVDS интерфейс (отсоединить кабель) (рис.7).

- Открутить 10 болтов крепления монитора, придерживая монитор снизу (см. рис.7).

Рис. 7. Монитор, вид сзади (с открытой панелью).

- Заменить монитор.

### Замена компьютера

В случае повреждения компьютера следует сделать следующее:

- Отключить питание

- Отсоединить все кабели.

- Открутить 4 болта крепления компьютера (рис.8)

Рис. 8. Вид терминала спереди (с открытой панелью)

- Заменить компьютер.

### Интерфейсные порты и разъемы

Имеются следующие порты:

- Выключатель питания;

- Параллельный LPT-порт (1 шт.)

| pin | Обозначение | pin | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STB | 2 | AFD |
| 3 | D0 | 4 | ERR |
| 5 | D1 | 6 | INIT |
| 7 | D2 | 8 | SLIN |
| 9 | D3 | 10 | GND |
| 11 | D4 | 12 | GND |
| 13 | D5 | 14 | GND |
| 15 | D6 | 16 | GND |
| 17 | D7 | 18 | GND |
| 19 | ACK | 20 | GND |
| 21 | BUSY | 22 | GND |
| 23 | PE | 24 | GND |
| 25 | SLCT | 26 | GND |

- Com-порт

- Разъем LUV;

- USB-порт;

- Reset;

- Power;

- Индикатор работы жесткого диска;

- Индикатор работы компьютера;

- Порт GPIO (General Purpose Input/Output)

| pin | Обозначение | pin | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPIP4 | 2 | GPOP0 |
| 3 | GPIP5 | 4 | GPOP1 |
| 5 | GPIP6 | 6 | GPOP2 |
| 7 | GPIP7 | 8 | GPOP3 |
| 9 | GND | 10 | VCC |

- External Keyboard;

- PS;

- Динамики (правый, левый);

- Микрофон;

- Линейный вход;

- Линейный выход;

- Параллельный LPT-порт (1 шт.)

| pin | Обозначение | pin | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STB | 2 | AFD |
| 3 | D0 | 4 | ERR |
| 5 | D1 | 6 | INIT |
| 7 | D2 | 8 | SLIN |
| 9 | D3 | 10 | GND |
| 11 | D4 | 12 | GND |
| 13 | D5 | 14 | GND |
| 15 | D6 | 16 | GND |
| 17 | D7 | 18 | GND |
| 19 | ACK | 20 | GND |
| 21 | BUSY | 22 | GND |
| 23 | PE | 24 | GND |
| 25 | SLCT | 26 | GND |

- Кнопка Reset;

- Порт сетевого подключения Ethernet 10/100 Mb RJ45;

- Внешний последовательный com-порт1 и com-порт2 RS232

| pin | Обозначение | pin | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCD | 6 | DSR |
| 2 | RX | 7 | RTS |
| 3 | TX | 8 | CTS |
| 4 | DTR | 9 | RI |
| 5 | GND |  |  |

- USB-порты (4 шт.)

| pin | Обозначение | pin | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5VSB | 2 | GND |
| 3 | DATA- | 4 | DATA+ |
| 5 | DATA+ | 6 | DATA- |
| 7 | GND | 8 | 5VSB |

- Разъем для подключения мыши/ клавиатуры

| pin | Обозначение | pin | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KDATA | 2 | MDATA |
| 3 | KMGND | 4 | KMVCC |
| 5 | KCLK | 6 | MCLK |
| 7 | GND | 8 | GND |
| 9 | GND |  |  |

- Разъем VGA (поддерживаются мониторы со встроенной развязкой по SVGA интерфейсу)

| pin | Обозначение | pin | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | 2 | G |
| 3 | B | 4 | NC |
| 5 | GND | 6 | GND |
| 7 | GND | 8 | GND |
| 9 | VCC | 10 | GND |
| 11 | NC | 12 | V DATA |
| 13 | HSYNC | 14 | VSYNC |
| 15 | V CLK |  |  |

- Разъем 12V  на замок, нормальноразомкнутая, подается только импульс;

- 4 разъема 12V (не больше 1А);

- Разъем 24V out;

- Разъем 24V in.

# Модули

Внимание! Перед началом работы терминала следует проверить работу кросс платы  компьютера, убедиться, что она работоспособна (запустить тест драйвера: подробнее см. «Штрих-NetPoint: Кросс плата компьютера».

НТЦ «Штрих-М»

http://www.shtrih-m.ru/

info@shtrih-m.ru

115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, НТЦ «Штрих-М»

Служба поддержки и технических консультаций

Техническая поддержка пользователей программных продуктов «Штрих-М». Решение проблем, возникающих во время эксплуатации торгового оборудования (ККМ, принтеров, сканеров, терминалов и т.п.) и программного обеспечения (от тестовых программ и драйверов до программно-аппаратных комплексов).

Телефон:	(495) 787-6096, 787-6090 (многоканальный)

E-mail:	support@shtrih-m.ru

Отдел продаж

Отдел по работе с клиентами, оформление продаж и документов, информация о наличии товаров.

Телефон:	(495) 787-6090 (многоканальный)

Телефон/факс:	(495) 787-6099

E-mail:	sales@shtrih-m.ru

Отдел маркетинга

Отдел по работе с партнерами «Штрих-М» и крупными клиентами.

Телефон:	(495) 787-6098, 787-6090 (многоканальный)

Телефон/факс:	(495) 787-6099

E-mail:	market@shtrih-m.ru

Отдел разработки

Отдел разработки программных (драйверы, программы и т.д.) и аппаратных (ККМ, весы, MemoPlus и прочее) продуктов, предлагаемых «Штрих-М».

E-mail:	developer@shtrih-m.ru

Отдел внедрений

Консультации по вопросам, связанным с торговым оборудованием, программным обеспечением, их интеграцией и внедрением.

E-mail:	      vnedr@shtrih-m.ru

# Text boxes

Динамики

УЗО

Модем

16

12

Компьютер

LVDS разъем

Замок, открывающий переднюю панель

11

LVDS

Монитор

10

LVDS разъем

14

Усилитель антенны

(опция)

17

15

Болты крепления компьютера

2

275

Отверстия для болтов, соединяющих терминал и палету

HDD съемный 2,5”

9

19

18

20

25

8

7

6

5

4

3

1

24

23

22

21

5 болтов, соединяющих крышку, закрывающую болты, и основание терминала

265

13

Крышка, закрывающая болты

Замок для открывания передней панели

UPS

Болты крепления монитора

Замок задней панели монитора

Болты крепления задней панели монитора