ИНФОРМАЦИОННЫЙ КИОСК

«ШТРИХ-NETPOINT 17”»

# ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ____________________________________________

ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ

ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРИНАДЛЕЖИТ НТЦ «ШТРИХ-М»

Версия документации:

Номер сборки:		1.0

Дата сборки:			27.02.2007

Содержание

Введение	4

Технические характеристики……………………………………………………………………………..5

Меры предосторожности.............................................................................................................................6

Комплектация...............................................................................................................................................6

Блок-схема	……………………………………………………………………………………………7

Функциональные части системы….……………………………………………………………………...8

Установка	9

Распаковка	10

Установка	10

Замена монитора	11

Замена компьютера	12

Принтер…………………………………………………………………………………………………...13

Установка принтера NP-366...……………………………………………………………………. .13

Установка бумаги в принтер NP-366………………………………………………………….......14

Установка драйверов принтера NP-366...........................................................................................14

Интерфейсные порты и разъемы компьютера	15

Модули	17

# Введение

Данное руководство предназначено для ознакомления с функциональными возможностями информационного киоска «ШТРИХ-NETPOINT 17”».

Информационный терминал Штрих-NetPoint 17” (далее киоск) является полностью автоматизированным устройством. Киоск предназначен для предоставления доступа к различным информационным ресурсам.

Основными областями применения киоска являются:

- Презентация продукции, на выставках.

- Навигация по сети Интернет в институтах, библиотеках, общественных приемных, на вокзале, в торговых центрах и так далее.

- Предоставление общественного доступа к базам данных, поиск и распечатка информации.

- Просмотр расписания, наличие мест и бронирование транспортных билетов.

- Бронирование билетов на различные зрелищные мероприятия.

- Чтение и написание Интернет почты.

- Удаленный заказ товаров.

- Выполнение функций справочного бюро.

- Управление банковским счетом.

Модификации:

|  | Lite | Internet | Large |
| --- | --- | --- | --- |
| Принтер NP-366 / Star TUP-900 |  |  | + |
| Интернет-клавиатура |  | + | + |
| Модем GSM-GPRS / CDMA |  | + | + |

Любая из этих модификаций изготавливается на заказ.

Технические характеристики

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Компьютер СМАРТ EPC-600LD |
| Процессор | Intel Mobile Celeron 600Mhz |
| Память: | DDR 256 Мб |
| Жесткий диск: | 20 Гб |
| Порты: | PCI x 1 |
|  | RS-232 x 3 |
|  | USB x 5 |
|  | LAN 10/100 x 2 |
|  | CF x 1 |
| Монитор |
| Тип: | Цветной, TFT |
| Размер: | 17” |
| Разрешение: | 1024 x 768 |
| Интерфейс: | VGA |
| Сенсорный экран |
| Тип: | ПАВ |
| Размер: | 17” |
| Интерфейс: | USB |
| Аудио |
| Тип: | Стерео динамики |
| Мощность: | 2,5Вт x 2 |
| Видео |
| Тип: | Intel Extreme Graphics |
| Общие характеристики |
| Габариты: (ш/г/в), мм | 446 x 445 x 1362 |
| Вес, кг: | До 99,5 (в полной комплектации) |
| Питающее напряжение, В | 220, 50-60Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | Не более 220 |
| ПО |
| ОС: | Windows XP Professional Edition |
|  | Windows Embedded |
| Опционально |
| Модем: | GSM-GPRS |
|  | CDMA |
| Принтер: | NP-366 |
|  | Star TUP-900 |

Меры предосторожности

Внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности перед началом эксплуатации киоска

- Не допускайте попадания жидкости на данное устройство. Это может повлечь поражение электрическим током. Кроме того, попадание жидкости может повлечь выход устройства из строя.

- Не открывайте крышку системного блока при включенном в розетку киоске во избежание поражения электрическим током.

- Подключение проводов внутри киоска производите только при выключенном из розетки киоске.

- Запрещается пользоваться деформированным или поврежденным кабелем, включать вилку шнура питания в неисправную розетку или сильно запыленную, включать киоск в одну розетку с мощными электроприборами. Помещайте вилку питания в розетку полностью. Если киоск долгое время не используется, отключите шнур питания от розетки.

- Киоск перед началом эксплуатации необходимо заземлить. Запрещается использовать в качестве заземления батареи отопления, молниеотводы, заземление телефонной линии.

Комплектация

| Наименование | Количество (штук) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Информационный киоск | 1 |  |
| 2. Компакт-диск с программным обеспечением | 1 |  |
| 3. Инструкция по эксплуатации | 1 |  |
| 4. Инструкция по быстрой установке | 1 |  |
| 5. Гарантийный талон | 1 |  |
| 6. Паспорт | 1 |  |
| 7. Комплект ключей: |
| Ключ панели монитора | 2 |  |
| Ключ передней двери | 2 |  |
| Ключ включения компьютера | 2 |  |
| 8. Комплект упаковки | 1 |  |

Блок-схема

Схема подключения комплектующих киоска представлена на рисунке 1.

Рис 1. Блок-схема Штрих-NetPoint

Функциональные части системы

Вид внутри киоска и функциональные части представлены на рисунке 3

Рис 3. Вид внутри киоска

Вид задней панели киоска представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Задняя панель киоска

Установка

Внимание! Если киоск вносится с холода в теплое помещение, то, не распаковывая, на 3 часа оставить его прогреваться при комнатной температуре.

#### Распаковка

При распаковке киоска необходимо проверить наличие комплекта поставки (описание комплекта поставки можно найти в разделе «Комплектация»), убедиться в отсутствии внешних дефектов, которые могли возникнуть в процессе транспортировке.

Киоск упакован в чехол из полиэтилена, листы вспененного полиэтилена, сверху накрыт картонной упаковкой, которая обхвачена ремнями. Для распаковки киоска следует разрезать ремни, снять картонную коробку и освободить киоск от  полиэтилена.

Основание киоска закреплено на деревянной палете и держится на четырех болтах:

#### Установка

Для того чтобы прикрутить киоск к полу, следует сделать в полу 4 отверстия по следующей схеме (все размеры указаны в миллиметрах, см. рис. 5), и прикрутить основание киоска.

Рис. 5. Схема крепления киоска

В случае загрязнения щитков из нержавеющей стали нужно протирать намыленной влажной тряпкой.

Замена монитора

В случае выхода из строя монитора необходимо сделать следующее:

- Отключить питание киоска, открыть замок задней панели монитора (рис.4), снять панель.

- Отключить все кабели на задней панели монитора.

- Открутить 7 болтов крепления монитора, придерживая монитор снизу (см. рис.6).

Рис. 6. Монитор, вид сзади (с открытой панелью).

- Заменить монитор.

Замена компьютера

В случае выхода из строя компьютера следует сделать следующее:

- Отключить питание киоска

- Отсоединить все кабели.

- Открутить 4 болта крепления компьютера (рис.7)

Рис. 7. Крепление компьютера

- Заменить компьютер.

Принтер

Установка принтера NP-366

В киоск Штрих-Netpoint могут быть установлены 2 вида принтеров (опционально):

1. NP-366 (без презентера) 3” (см. рис. 8)

2. Startup-900 (c презентером) 4”

Рис. 8. Принтер NP-366

Для установки принтера необходимо:

1. Прикрутить блок питания принтера (см. рис. 9)

Рис. 9. Крепление блока питания принтера

2. Прикрутить подставку принтера двумя болтами к стенке киоска. Прикрутить принтер четырьмя болтами к подставке (рис. 9)

3. Прикрутить крепление подставки принтера двумя болтами к стенке киоска (см. рис. 9)

4. Прикрутить накладку на внешнюю дверь с прорезью для бумаги (см. рис. 10)

Рис. 10. Внешняя накладка

- Накладка на дверь меняется в зависимости от того, какую конфигурацию киоска вы используете – с принтером, с внешней клавиатурой, без принтера и клавиатуры, с принтером и с клавиатурой.

Установка бумаги в принтере NP-366

Для установки бумаги в принтер NP-366 необходимо (см. рис. 8):

- Нажать на рычаг

- Поднять модуль отрезчика бумаги вверх

- Откинуть переднюю панель вниз

- Установить внутрь на направляющие рулон бумаги

- Закрыть переднюю панель, опустить модуль отрезчика.

- После подачи питания принтер автоматически выровняет рулон и отрежет конец бумаги

Установка драйверов принтера NP-366

Для установки драйвера принтера необходимо:

- Войти в меню, нажатием на кнопку «Пуск», затем выбрать пункт «Панель управления»

- В «Панели управления» выбрать пункт «Принтеры и факсы». Откроется окно со списком установленных принтеров (если такие существуют).

- В левой части окна выбрать пункт меню «Установка принтера». Запустить «Мастер установки принтеров».

- В появившемся окне нажать кнопку «Далее»

- В следующем окне выделить пункт «Локальный принтер, подключенный к этому компьютеру»

- В следующем окне необходимо выбрать порт, к которому подключен принтер и нажать кнопку «Далее»

- Затем нужно нажать кнопку «Установить с диска» и указать путь к носителю, на котором находится драйвер. Появится окно со списком обнаруженных драйверов.

- Выбрать нужный драйвер и нажать кнопку «Далее»

- Задайте имя принтера (можно использовать имя указанное по умолчанию) и указать галочкой, нужно ли использовать принтер по умолчанию

- В следующем окне можно проверить работоспособность принтера, распечатав тестовую страницу

- Последним шагом в окне выводиться конфигурация принтера, если все указано верно – нужно нажать кнопку «Финиш», если нужно что-либо изменить – откорректируйте настройки..

- За этим последует копирование файлов драйвера. Появиться окно с двумя кнопками, для продолжения установки нужно нажать кнопку «Все равно продолжить»

- После этого в «Панели управления», в окне «Принтеры и факсы» появится установленный принтер. Нажав правой кнопкой мыши на значок принтера и выбрав в контекстном меню пункт «Свойства» можно производить настройки печати и самого принтера.

Интерфейсные порты и разъемы компьютера

Разъемы для подключения устройств представлены на рис. 12

Рис. 12. Интерфейсные порты и разъемы

- Подключение сетевого шнура (~220В)

- Compact Flash

- PS/2

- Com

- VGA

- RJ-45

- USB 2.0

- Audio

- Mobile Rack под 2,5” HDD

- Разъем мультипортовой платы

- Разъемы кросс-платы (см. рис. 13)

Интерфейсные порты и разъемы кросс-платы

Разъемы кросс-платы представлены на рис. 13.

Рис. 13. Интерфейсные порты и разъемы кросс-платы

* На корпусе киоска, на задней панели присутствует кнопка включения компьютера (см. рис. 4). Ей также можно включать компьютер без доступа внутрь киоска.

Модули

Кросс-плата

Внимание! Перед началом работы терминала следует проверить работу кросс платы  компьютера, убедиться, что она работоспособна (запустить тест драйвера: подробнее см. «Протокол Cross-NetPoint 17”».

Модем

Модем подставляется как дополнительная опция. Может быть двух типов: GSM/GPRS модем, либо CDMA. Подключается к COM-порту кросс-платы. Вместе с модемом могут быть установлены компенсор сигнала и сама антенна.

НТЦ «Штрих-М»

http://www.shtrih-m.ru/

info@shtrih-m.ru

115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, НТЦ «Штрих-М»

Служба поддержки и технических консультаций

Техническая поддержка пользователей программных продуктов «Штрих-М». Решение проблем, возникающих во время эксплуатации торгового оборудования (платежных терминалов, киосков, банкоматов  и т.п.) и программного обеспечения (от тестовых программ и драйверов до программно-аппаратных комплексов).

Телефон:	(495) 787-6090, (495) 787-6096

E-mail:	support@shtrih-m.ru

Отдел продаж

Отдел по работе с клиентами, оформление продаж и документов, информация о наличии товаров.

Телефон:	(495) 787-6090 (многоканальный)

Телефон/факс:	(495) 787-6099

E-mail:	sales@shtrih-m.ru

Отдел маркетинга

Отдел по работе с партнерами «Штрих-М» и крупными клиентами.

Телефон:	(495) 787-6098, 787-6090 (многоканальный)

Телефон/факс:	(495) 787-6099

E-mail:	market@shtrih-m.ru

Отдел разработки

Отдел разработки программных (драйверы, программы и т.д.) и аппаратных (ККМ, весы, MemoPlus и пр.) продуктов, предлагаемых «Штрих-М».

E-mail:	developer@shtrih-m.ru

Отдел внедрений

Консультации по вопросам, связанным с торговым оборудованием, программным обеспечением, их интеграцией и внедрением.

E-mail:	      vnedr@shtrih-m.ru

# Text boxes

LVDS разъем