# ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ

ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРИНАДЛЕЖИТ НТЦ «ШТРИХ-М»

Версия документации: 1.0 (от 27.09.2003)

Оглавление

Введение	5

Сокращения	5

Подготовка киоска к эксплуатации	6

Распаковка киоска	6

Комплектность	6

Питание киоска	6

Внешний вид киоска	6

Сенсорный дисплей	7

Динамики	7

Окно сканера штрих-кода	7

Интерфейсные порты и разъёмы	7

Размещение и монтаж киоска	8

Демонтаж киоска	11

Установка ПО	11

Технические характеристики	13

Техническая поддержка пользователей	14

Приложение 1 Коды ошибок	15

# Введение

Данная программа, устанавливаемая на информационном киоске «ШТРИХ–INFO», предназначена для оперативного просмотра информации о товаре, хранящейся в локальной базе данных. Вызов информации происходит либо путём автоматического считывания штрих-кода товара и последующей выдачи информации, соответствующей товару с таким штрих-кодом, либо путём просмотра содержимого базы при помощи набора фильтров поиска.

Программа «Информационный киоск» имеет следующие режимы работы:

Основной режим.

Настройка конфигурации.

В основном режиме программа функционирует с использованием сенсорной панели TouchScreen (без клавиатуры и мыши, хотя наличие клавиатура не запрещено).

Программа «Информационный киоск» обеспечивает следующие возможности:

Считывание штрих-кода, поиск товара в БД с данным штрих-кодом и отображение полной информации по найденному товару.

Автоматический поиск в БД аналогичных товаров и отображение краткой информации о найденных товарах.

Поиск в БД выбранного пользователем товара и отображение полной информации о нем.

Отображение и проигрывание полноэкранных рекламных картинок и видеороликов (со звуком).

Поддержка весовых штрих-кодов.

Автоматическая загрузка информации о товарах в БД из САРТ.

Автоматическое суммирование стоимости товаров и вычисление суммы покупки (формирование корзины).

## Сокращения

В данной инструкции использовались сокращения:

| БД | База данных |
| --- | --- |
| САРТ |  |
| ПО | Программное обеспечение |

# Подготовка киоска к эксплуатации

## Распаковка киоска

Если киоск вносится с холода в теплое помещение, то необходимо дать ему прогреться при комнатной температуре, не распаковывая, в течение не менее 3 часов.

При распаковке киоска необходимо проверять наличие комплекта поставки (согласно разделу «Комплектность»), убедиться в отсутствии внешних дефектов, которые могли возникнуть в процессе транспортировки, проверить сохранность пломб ОТК.

## Комплектность

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Информационный киоск | 1 |
| Компакт-диск с ПО и документацией | 1 |

# Питание киоска

Питание информационного киоска осуществляется от сети переменного тока частотой 50±1 Гц и напряжением 220 (+10%, –15%) В через встроенный блок питания мощностью 45 Вт.

# Внешний вид киоска

Вид информационного киоска «ШТРИХ-INFO» спереди:

Рисунок 1 Вид киоска спереди

Окно сканера штрих-кода;

Динамики (2 шт.);

Корпус киоска;

Сенсорный дисплей.

## Сенсорный дисплей

Информационный киоск имеет жидкокристаллический сенсорный цветной TFT-дисплей с диагональю 12 дюймов (30,48 см) и разрешением 800х600 точек, позволяющий отображать текстовую, графическую и видео информацию с высоким качеством. Тип сенсорной панели – резистивная панель Elo TouchScreen.

## Динамики

Информационный киоск оборудован двумя встроенными динамиками, что позволяет проигрывать рекламные ролики со стереофоническим звуковым сопровождением, закреплять за каждым товаром базы звуковой файл, а также сопровождать каждое нажатие пользователя настраиваемым звуковым сигналом.

## Окно сканера штрих-кода

В информационном киоске установлен многоплоскостной лазерный сканер штрих-кода Opticon OPM1736, подключённый к киоску через внутренний RS-232С порт. Сканер имеет следующие характеристики:

скорость сканирования, раз/сек	1000;

количество плоскостей сканирования, шт	5 (4 линии);

максимальная ширина захвата, мм	до 100;

расстояние считывания (при разрешении штрих-кода 1,00 мм), мм	до 150;

разрешение, мм 	0,15.

## Интерфейсные порты и разъёмы

Все порты и разъёмы информационного киоска расположены внутри защитного корпуса под съёмной панелью. Имеются следующие порты (см. Рис. 2):

- Внешний последовательный com-порт2 RS-232;

- Внешний последовательный com-порт1 RS-232;

- USB-порты (2 шт.);

- Порт сетевого подключения Ethernet 10/100 Mb RJ45;

- Разъём для подключения мыши;

- Разъём для подключения клавиатуры;

- Кнопка входа в меню настройки дисплея;

- Кнопка выбора пункта в меню настройки дисплея;

- Кнопка увеличения значения параметра настройки дисплея;

- Кнопка уменьшения значения параметра настройки дисплея;

- Параллельный LPT-порт (1 шт.);

- Выключатель питания;

- Отверстие под кабель питания (длиной ≈1,5 м) с вилкой.

Рисунок 2 Вид киоска справа

# Размещение и монтаж киоска

Конструкция информационного киоска предусматривает его установку на стену при помощи трёх шурупов (в комплект поставки входят 4 шурупа).

Перед монтажом необходимо выбрать стену, на которой будет установлен киоск, подвести к этому месту необходимые интерфейсные кабели и питание, а также вкрутить в стену три шурупа согласно схеме, приведённой на Рис. 3 ниже (все размеры указаны в миллиметрах):

Рисунок 3 Схема расположения монтажных шурупов

Внимание! Стена, выбранная под установку киоска, должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать массу информационного киоска, составляющую около 7 кг.

Порядок монтажа информационного киоска таков:

- Убедитесь в том, что съёмная крышка информационного снята.

- Повесьте информационный киоск на шуруп А и сдвиньте киоск вправо, то есть по направлению, указанному Стрелкой 1 (см. Рис. 4).

- Совместите отверстия Б и В с одноимёнными шурупами и поворачивайте киоск вокруг оси шурупа А по часовой стрелке, то есть по направлению, указанному Стрелками 2 и 3. Поворачивать киоск нужно до щелчка – шуруп В должен зафиксироваться специальной антивандальной защёлкой, прочно удерживающей киоск на месте.

Рисунок 4 Вид киоска сзади

Подключите все интерфейсные кабели и кабель питания. Включите киоск, проверьте работу программы информационного киоска, настройте и проверьте работу сети, связь между киоском и другими устройствами, подключёнными к нему.

Заправьте провода так, чтобы не пережать их съёмной крышкой (в конструкции киоска предусмотрено по одному отверстию под кабели вверху и внизу киоска).

Закройте съёмную крышку киоска. Для этого совместите переднее ребро съёмной крышки (см. Рис 5, элемент №1) с ребром корпуса киоска (см. Рис 5, элемент №2) и надавите на крышку так, чтобы ребро корпуса до упора вошло в щель между металлическими пластинами, из которых состоит съёмная крышка (см. Рис 5, направление усилия указано стрелкой). Затем совместите отверстия заднего ребра съёмной крышки (см. Рис 5, элемент №4) с зубцами, расположенными на корпусе киоска (см. Рис 5, элемент №3), после чего дать крышке отжаться (пружина должна поставить крышку на место, а зубцы полностью войти в отверстия).

Рисунок 5 Установка съёмной крышки

## Демонтаж киоска

Для демонтажа киоска выполните следующие действия:

- Выключите киоск, обесточив его.

- Удалите съёмную крышку киоска: надавите на крышку так (см. Рис 5, направление усилия указано стрелкой), чтобы ребро корпуса до упора вошло в щель между металлическими пластинами, из которых состоит съёмная крышка – зубцы, расположенные на корпусе киоска (см. Рис 5, элемент №3), должны полностью выйти из отверстий на заднем ребре съёмной крышки (см. Рис 5, элемент №4). Сместите заднее ребро крышки в сторону от киоска и извлеките её.

- Отсоедините интерфейсные кабели и выньте их из корпуса киоска.

- Разблокируйте антивандальную защёлку на шурупе В (см. Рис. 4), потянув пружину на себя и одновременно поворачивая киоск против часовой стрелки вокруг оси шурупа А.

- После разблокировки защёлки продолжайте поворачивать киоск против часовой стрелки вокруг оси шурупа А до тех пор, пока не удастся снять его с шурупов Б и В.

- Сместите киоск влево и снимите с шурупа А.

# Установка ПО

При покупке программы информационного киоска отдельно от самого киоска для установки ПО необходимо выполнить следующие операции:

- Скопировать папку «KioskFiles» с поставляемым программным обеспечением в корневой каталог диска C:\ информационного киоска.

- Зарегистрировать в системе драйвер сканера штрих-кодов Scaner.dll.

- Разархивировать архив dao35.zip.

- Зарегистрировать DAO-интерфейс для работы с базами данных, запустив C:\KioskFiles\dao35\Setup.exe. Следуйте указаниям мастера установки.

- Запустить C:\KioskFiles\Kiosk.exe и настроить конфигурацию (см. документацию «Программа информационного киоска «ШТРИХ-INFO», раздел «Настройка конфигурации»).

Для работы программы в папке C:\KioskFiles должны содержаться следующие файлы и папки:

Kiosk.exe – исполняемый файл программы информационного киоска;

Kiosk_Descriptions.mdb, Kiosk_Pictures.mdb, Kiosk_Commodities.mdb – базы данных, соответственно, описаний, картинок и товаров;

Scaner.dll, ScanerT.exe – драйвер и тестовая утилита сканера штрих-кодов;

Папка «Dao35» – DAO-интерфейс для работы с базами данных;

Папка «Resources» – 41 файл графических ресурсов (картинки): Title.bmp, Info.bmp, Details.bmp, Chart.bmp, Slider.bmp, а также Button0D.bmp, Button0U.bmp … Button17D.bmp.

Демонстрационная версия программы информационного киоска предполагает наличие в папке C:\KioskFiles следующих дополнительных файлов и папок:

Папка «Pictures» – графические файлы в формате bmp (картинки товаров и слайды рекламы) и видеофайлы в формате avi. В папке «Flags» лежат картинки, относящиеся к фильтрам свойств;

Папка «Texts» – папка с текстовыми файлами, содержащими описания товаров.

Kiosk.spr –файл загрузки;

Kiosk.cfg – конфигурационный файл;

KioskPublicity.txt – сценарий рекламы;

Штрих-коды.doc и Штрих-коды.pdf – файлы, содержащие штрих-коды товаров демонстрационной базы и штрих-коды управления киоском.

# Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (в/ш/г), мм | 333х293х125 |
| Вес, кг, не более | 6,8 |
| Питание | от сети переменного тока частотой 50±1 Гц и напряжением 220 (+10%, –15%) В |
| Потребляемая мощность, Вт | 45 |
| Порты | обмен данными: com-порты RS-232 (2 шт.), LTP (1 шт.), USB (2 шт.), Ethernet 10/100 MB RJ-45 (1 шт.) |
| Кнопки | 4 кнопки настройки изображения дисплея |
| Дисплей | Цветная сенсорная панель Elo-TouchScreen TFT-LCD с диагональю 12", разрешением 800х600 |
| Сканер штрих-кода | многоплоскостной лазерный Opticon OPM1736 |
| Процессор | National Semiconductor GEODE 300MHz |
| Память | RAM 64Mb; HDD 20Gb |
| Программное обеспечение | ОС: Windows'98; программа информационного киоска «Штрих-INFO» |
| Проводное сетевое подключение LAN | Ethernet 10/100 MB |
| Температура | рабочая: от +10˚C до +40˚C хранения: от +5°С до +35°С |
| Относительная влажность | рабочая: не более 80 % при 35°С хранения: не более 85% |
| Монтаж | на стену на трёх болтах |
| Дополнительные устройства (в комплект поставки не входят) | считыватель магнитных и чиповых карт датчик присутствия термопринтер |

# Техническая поддержка пользователей

Пользователи драйверов имеют право на бесплатные консультации специалистов по телефону и электронной почте (support@shtrih-m.ru).

# УБЕДИТЕЛЬНАЯ

ПРОСЬБА

Отдел разработки НТЦ «Штрих-М» убедительно просит сообщать обо всех замеченных недостатках данного ПО и документации разработчикам любым из способов:

по телефону (095) 787-6096, 787-6090 (многоканальный);

электронной почтой E-mail: bugs@shtrih-m.ru;

почтой: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, НТЦ «Штрих-М».

# Приложение 1 Коды ошибок

| Код ошибки DEC | Описание ошибки |
| --- | --- |
| 1001 | Не найдены файлы рекламных картинок |
| 1101 | Ошибка открытия файла конфигурации для чтения |
| 1102 | Ошибка чтения файла конфигурации |
| 1103 | Ошибка открытия или чтения файла сценария рекламы |
| 1104 | Ошибка открытия файла конфигурации для записи |
| 1201 | Ошибка при замещении записи в БД товаров |
| 1202 | Ошибка при добавлении записи в БД товаров |
| 1302 | Не добавлена запись в БД картинок |
| 1303 | Не добавлена запись в БД описаний |
| 1304 | Не добавлена запись в БД товаров |
| 1305 | Не найдена запись с заданным кодом в БД товаров |
| 1306 | Не найдены записи с заданным фильтром в БД товаров |
| 1307 | Не открыта БД товаров |
| 1308 | В БД товаров не найдены записи с заданными параметрами поиска |
| 1309 | Ошибка установки метки в БД товаров |
| 1310 | Ошибка установки метки в начале БД товаров |
| 1311 | Ошибка поиска записи по метке в БД товаров |
| 1402 | Не открыта БД описаний |
| 1404 | В БД описаний не найдены записи с заданными параметрами поиска |
| 1405 | Ошибки при работе с БД описаний |
| 1406 | Ошибки при работе с БД описаний |
| 1407 | Ошибки при работе с БД описаний |
| 1408 | Ошибки при работе с БД описаний |
| 1501 | Загрузка файла изображения C:\KioskFiles\Resources\Info.bmp |
| 1502 | Загрузка файла изображения C:\KioskFiles\Resources\Title.bmp |
| 1503 | Не открыт файл описания товара |
| 1601 | Ошибка при работе с файлом загрузки |
| 1602 | При установке драйвера сканера штрих-кодов не открыт порт |
| 1603 | Не создано фоновое окно (недостаточно памяти) |
| 1604 | Не создано окно рекламы (недостаточно памяти) |
| 1605 | Не создано окно поиска (недостаточно памяти) |
| 1606 | Не создано окно описания товара (недостаточно памяти) |
| 1607 | Не создано окно корзины (недостаточно памяти) |
| 1701 | Ошибка открытия файла загрузки |
| 1702 | Ошибка чтения заголовка файла загрузки |
| 1703 | Ошибка чтения файла загрузки |
| 1801 | Загрузка файла изображения C:\KioskFiles\Resources\Chart.bmp |
| 1802 | Загрузка файла изображения C:\KioskFiles\Resources\Title.bmp |
| 1803 | Загрузка файла изображения C:\KioskFiles\Resources\Slider.bmp |
| 1901 | Не открыта БД картинок |
| 1902 | В БД картинок не найдены записи с заданными параметрами поиска |
| 2101 | Загрузка файла изображения C:\KioskFiles\Resources\Details.bmp |
| 2102 | Загрузка файла изображения C:\KioskFiles\Resources\Title.bmp |
| 2103 | Загрузка файла изображения C:\KioskFiles\Resources\Slider.bmp |
| 2104 | Не открыт файл описания товара |

Примечание: Ошибки 1305-1311 могут возникнуть при отсутствии требуемой записи в БД, в этом случае ситуация не является нештатной.

НТЦ «Штрих-М»

http://www.shtrih-m.ru/

info@shtrih-m.ru

115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, НТЦ «Штрих-М»

Служба поддержки и технических консультаций:

Техническая поддержка пользователей программных продуктов «Штрих-М». Решение проблем, возникающих во время эксплуатации торгового оборудования (ККМ, принтеров, сканеров, терминалов и т.п.) и программного обеспечения (от тестовых программ и драйверов до программно-аппаратных комплексов).

Телефон :	(095) 787-6096, 787-6090 (многоканальный)

E-mail :	support@shtrih-m.ru

Отдел продаж:

Отдел по работе с клиентами, оформление продаж и документов, информация о наличии товаров.

Консультации по вопросам, связанным с торговым оборудованием, программным обеспечением, их интеграцией и внедрением.

Телефон :	(095) 787-6095, 787-6090 (многоканальный)

Телефон/факс :	(095) 787-6099, 787-6098

E-mail :	market@shtrih-m.ru

Отдел маркетинга:

Отдел по работе с партнерами «Штрих-М» и крупными клиентами.

Телефон :	(095) 787-6094, 787-6090 (многоканальный)

Телефон/факс :	(095) 787-6099

E-mail :	market@shtrih-m.ru

Отдел разработки:

Отдел разработки программных (драйверы, программы и т.д.) и аппаратных (ККМ, весы, MemoPlus и прочее) продуктов, предлагаемых «Штрих-М».

E-mail :	developer@shtrih-m.ru

Отдел внедрений:

E-mail :	vnedr@shtrih-m.ru