# ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ

ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРИНАДЛЕЖИТ НТЦ «ШТРИХ-М»

Версия документации: 1.0 (от 13.04.2006)

Оглавление

Введение	4

Сокращения	4

Конфигурации устройства	4

Технические характеристики	5

Подготовка киоска к эксплуатации	6

Распаковка киоска	6

Комплектность	6

Питание киоска	6

Внешний вид киоска	6

Замок	7

Сенсорный дисплей	7

Динамики	7

Окно сканера штрих-кода	8

Интерфейсные порты и разъемы	8

Размещение и монтаж киоска	12

Монтаж киоска	12

Демонтаж киоска	13

# Введение

Данная программа, устанавливаемая на информационном киоске ШТРИХ–INFO v.3.0 (далее киоск), предназначена для оперативного просмотра информации о товаре, хранящейся в локальной базе данных. Вызов информации происходит либо путем автоматического считывания штрих-кода товара и последующей выдачи информации, соответствующей товару с таким штрих-кодом, либо путем просмотра содержимого базы при помощи набора фильтров поиска.

Программа «Информационный киоск» имеет следующие режимы работы:

Основной режим.

Настройка конфигурации.

В основном режиме программа функционирует с использованием сенсорной панели TouchScreen (без клавиатуры и мыши, хотя наличие клавиатура не запрещено).

Программное обеспечение поддерживает следующие возможности:

Считывание штрих-кода, поиск товара в БД с данным штрих-кодом и отображение полной информации по найденному товару.

Автоматический поиск в БД аналогичных товаров и отображение краткой информации о найденных товарах.

Поиск в БД выбранного пользователем товара и отображение полной информации о нем.

Персональная демонстрация медиаданных (в комплектации AV).

Отображение и проигрывание полноэкранных рекламных картинок и видеороликов (со звуком).

Поддержка весовых штрих-кодов.

Автоматическая загрузка информации о товарах в БД из САРТ.

Автоматическое суммирование стоимости товаров и вычисление суммы покупки (формирование корзины).

Просмотр содержания WEB страниц.

## Сокращения

В данной инструкции использовались сокращения:

| БД | База данных |
| --- | --- |
| ПО | Программное обеспечение |

## Конфигурации устройства

Киоск поставляется в следующих комплектациях:

| Обозначение | Название конфигурации | Описание конфигурации |
| --- | --- | --- |
| Audio Video (AV) | Аудио-видео демонстрация | Киоск оснащается сканером штрих-кода, наушниками и держателем для них. Внутри системы отключаются динамики. Опционально можно подключать ридер магнитных карт. |
| Price Checker | Прайс чекер | Киоск оснащается сканером штрих-кода. Динамики внутри системы подключены. Опционально можно подключать ридер магнитных карт. |
| InfoKiosk | Интернет консоль | Киоск не оснащается сканером штрих-кода. Динамики внутри системы подключены. Опционально можно подключать ридер магнитных карт. |

# Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (в/ш/г), мм | 333х293х125 |
| Вес, кг, не более | 6,8 |
| Питание | от сети переменного тока частотой 50±1 Гц и напряжением 220 (+10%, –15%) В |
| Потребляемая мощность, Вт | 75 (MAX) |
| Порты | обмен данными: com-порты RS-232 (6 шт.: 2 шт. - DB9, 4 шт. - RJ45), LPT (1 шт.), USB (4 шт.), Ethernet 10/100 MB RJ-45 (1 шт.), Digital 4-in 4-out I/O Connector |
| Дисплей | Цветная сенсорная панель GeneralTouch 15” (6мм) TFT-LCD с диагональю 15", разрешением 1024х768 |
| Сканер штрих-кода | Metrologic MS 3480 Quantum |
| Процессор | Mobile Celeron 600Mhz |
| Память | RAM 256Mb встроенной DDR памяти; HDD 20Gb 2,5" Разъем flash-памяти типа Compact Flash (CF) |
| Программное обеспечение | ОС: Windows'XP (Home Edition); программа информационного киоска «Штрих-INFO» и «Media Kiosk», «Штрих-WEB Navigator» |
| Проводное сетевое подключение LAN | Ethernet 10/100 MB |
| Температура | рабочая: от +5˚C до +40˚C хранения: от +0°С до +40°С |
| Относительная влажность | рабочая: не более 80 % при 35°С хранения: не более 85% (без конденсата) |
| Монтаж | на монтажную панель |
| Дополнительные устройства (в комплект поставки не входят) | считыватель магнитных карт |

# Подготовка киоска к эксплуатации

## Распаковка киоска

Если киоск вносится с холода в теплое помещение, то необходимо дать ему прогреться при комнатной температуре, не распаковывая, в течение не менее 3 часов.

При распаковке киоска необходимо проверять наличие комплекта поставки (согласно разделу «Комплектность»), убедиться в отсутствии внешних дефектов, которые могли возникнуть в процессе транспортировки, проверить сохранность пломб ОТК.

## Комплектность

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Информационный киоск | 1 |
| Компакт-диск с ПО и документацией | 1 |

# Питание киоска

Питание информационного киоска осуществляется от сети переменного тока частотой 50±1 Гц и напряжением 220 (+10%, –15%) В через встроенный блок питания мощностью 75 Вт.

# Внешний вид киоска

Вид информационного киоска «ШТРИХ-INFO» спереди:

Рисунок 1 Вид киоска спереди

Окно сканера штрих-кода (в InfoKiosk не включено);

Динамики (2 шт.);

Передняя панель;

Сенсорный дисплей;

Держатель наушников (в комплектации AudioVideo);

Ридер магнитных карт (опция);

Замок.

## Замок

Для того чтобы открыть верхнюю панель киоска, следует повернуть замок и поднять панель вверх:

## Сенсорный дисплей

Информационный киоск имеет жидкокристаллический сенсорный цветной TFT-дисплей с диагональю 15 дюймов (38,10 см) и разрешением 1024х768 точек, позволяющий отображать текстовую, графическую и видео информацию с высоким качеством. Тип сенсорной панели – резистивная панель GeneralTouch 15”.

## Динамики

Информационный киоск оборудован двумя встроенными динамиками, что позволяет проигрывать рекламные ролики со стереофоническим звуковым сопровождением, закреплять за каждым товаром базы звуковой файл, а также сопровождать каждое нажатие пользователя настраиваемым звуковым сигналом.

## Окно сканера штрих-кода

В информационном киоске установлен многоплоскостной лазерный сканер штрих-кода Metrologic MS 3480 Quantum, подключенный к киоску через внутренний RS-232С порт. Сканер имеет следующие характеристики:

скорость сканирования, раз/сек	1650;

количество плоскостей сканирования, шт	5 (4 линии);

максимальная ширина захвата, мм	до 280;

расстояние считывания (при разрешении штрих-кода 1,00 мм), мм	до 273;

минимальная ширина элемента кода, мм 	0,217.

## Интерфейсные порты и разъемы

Имеются следующие порты (см. Рис. 2):

- Линейный выход;

- Линейный вход;

- Микрофон;

- Разъем VGA (поддерживаются мониторы со встроенной развязкой по SVGA интерфейсу)

| pin | Обозначение | pin | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | 2 | G |
| 3 | B | 4 | NC |
| 5 | GND | 6 | GND |
| 7 | GND | 8 | GND |
| 9 | VCC | 10 | GND |
| 11 | NC | 12 | V DATA |
| 13 | HSYNC | 14 | VSYNC |
| 15 | V CLK |  |  |

- Разъем для подключения мыши/ клавиатуры

| pin | Обозначение | pin | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KDATA | 2 | MDATA |
| 3 | KMGND | 4 | KMVCC |
| 5 | KCLK | 6 | MCLK |
| 7 | GND | 8 | GND |
| 9 | GND |  |  |

- USB-порты (4 шт.)

| pin | Обозначение | pin | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5VSB | 2 | GND |
| 3 | DATA- | 4 | DATA+ |
| 5 | DATA+ | 6 | DATA- |
| 7 | GND | 8 | 5VSB |

- Внешний последовательный com-порт1 и com-порт2 RS232

| pin | Обозначение | pin | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCD | 6 | DSR |
| 2 | RX | 7 | RTS |
| 3 | TX | 8 | CTS |
| 4 | DTR | 9 | RI |
| 5 | GND |  |  |

- Разъем для CompactFlash;

- Порт сетевого подключения Ethernet 10/100 Mb RJ45;

- Кнопка Reset;

- Выключатель питания;

- Параллельный LPT-порт (1 шт.)

| pin | Обозначение | pin | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STB | 2 | AFD |
| 3 | D0 | 4 | ERR |
| 5 | D1 | 6 | INIT |
| 7 | D2 | 8 | SLIN |
| 9 | D3 | 10 | GND |
| 11 | D4 | 12 | GND |
| 13 | D5 | 14 | GND |
| 15 | D6 | 16 | GND |
| 17 | D7 | 18 | GND |
| 19 | ACK | 20 | GND |
| 21 | BUSY | 22 | GND |
| 23 | PE | 24 | GND |
| 25 | SLCT | 26 | GND |

- Порт GPIO (General Purpose Input/Output)

| pin | Обозначение | pin | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPIP4 | 2 | GPOP0 |
| 3 | GPIP5 | 4 | GPOP1 |
| 5 | GPIP6 | 6 | GPOP2 |
| 7 | GPIP7 | 8 | GPOP3 |
| 9 | GND | 10 | VCC |

- Индикатор работы жесткого диска;

- Индикатор работы компьютера;

- Разъем 12V (не более 1А);

- Com-порт RS232-RJ45 (4 шт.)

| pin | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 | RTS |
| 2 | DTR |
| 3 | TD |
| 4 | SGND |
| 5 | RI |
| 6 | RD |
| 7 | DCD or DSR (*) |
| 8 | CTS |

(*) значение на pin7 выбирается положением соответствующего джампера JPC 1,2,3,4.

Рисунок 2 Интерфейсные порты и разъемы

# Размещение и монтаж киоска

## Монтаж киоска

Конструкция информационного киоска предусматривает его установку на стену при помощи специальной монтажной панели (3 на Рис.3):

Рисунок 3 Задняя панель киоска и монтажная панель

Перед монтажом необходимо выбрать стену, на которой будет установлен киоск, подвести к этому месту необходимые интерфейсные кабели и питание, а также вкрутить в стену четыре  шурупа в соответствии с отверстиями в монтажной панели (1,2 на Рис.3) и прикрутить монтажную панель к стене:

Рисунок 4 Расположение отверстий монтажной панели.

Открыть переднюю панель киоска и прикрутить киоск изнутри к монтажной панели четырьмя шурупами 4,5 на рис.3.

Внимание! Стена, выбранная под установку киоска, должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать массу информационного киоска, составляющую около 7 кг.

- Подключить все интерфейсные кабели и кабель питания. Включить киоск, проверить работу программы киоска, настроить и проверить работу сети, связь между киоском и другими устройствами, подключенными к нему.

- Заправить провода так, чтобы не пережать их съемной крышкой (в конструкции киоска предусмотрено по одному отверстию под кабели вверху и внизу киоска).

- Закрыть переднюю панель киоска.

## Демонтаж киоска

Для демонтажа киоска следует выполнить следующие действия:

- Выключить киоск, обесточив его.

- Открыть переднюю панель киоска.

- Отсоединить интерфейсные кабели и вынуть их из корпуса киоска.

- Открутить 4 шурупа, прикрепляющие киоск к монтажной панели.

- Открутить монтажную панель от стены.

НТЦ «Штрих-М»

http://www.shtrih-m.ru/

info@shtrih-m.ru

115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, НТЦ «Штрих-М»

Служба поддержки и технических консультаций:

Техническая поддержка пользователей программных продуктов «Штрих-М». Решение проблем, возникающих во время эксплуатации торгового оборудования (ККМ, принтеров, сканеров, терминалов и т.п.) и программного обеспечения (от тестовых программ и драйверов до программно-аппаратных комплексов).

Телефон :	(495) 787-6096, 787-6090 (многоканальный)

E-mail :	support@shtrih-m.ru

Отдел продаж:

Отдел по работе с клиентами, оформление продаж и документов, информация о наличии товаров.

Консультации по вопросам, связанным с торговым оборудованием, программным обеспечением, их интеграцией и внедрением.

Телефон :	(495) 787-6095, 787-6090 (многоканальный)

Телефон/факс :	(495) 787-6099, 787-6098

E-mail :	market@shtrih-m.ru

Отдел маркетинга:

Отдел по работе с партнерами «Штрих-М» и крупными клиентами.

Телефон :	(495) 787-6094, 787-6090 (многоканальный)

Телефон/факс :	(495) 787-6099

E-mail :	market@shtrih-m.ru

Отдел разработки:

Отдел разработки программных (драйверы, программы и т.д.) и аппаратных (ККМ, весы, MemoPlus и прочее) продуктов, предлагаемых «Штрих-М».

E-mail :	developer@shtrih-m.ru

Отдел внедрений:

E-mail :	vnedr@shtrih-m.ru

# Text boxes

4

3

2

5

1

6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

17

16

15

12

13

14

11

1

2

3

4

5

7